## Slide 1: Lab 1 Introduction
電腦通訊網路
2019/03/12

## Slide 2: Environment
Install Linux OS in a computer(VirtualBox or Vmware)
Ubuntu Server or Ubuntu Desktop is fine.
Using winsock for Windows Platform.

## Slide 3
Socket programming

## Slide 4: Socket
These two process should be different computer
Using IP + port + protocol to describe a communication

## Slide 5: OSI model
socket

## Slide 6: TCP
Transmission Control Protocol
Reliable(Three-way handshake)
In-order
Retransmission
Deprecate duplicated packets
congestion control/ flow control

## Slide 7: TCP flow
Establish socket
Bind address and socket
Designate socket
Waiting client…
Read socket
Write socket
Close socket
Notes: 就是把一个SOCKET绑定在本地的某个断口上，这样这个SOCKET才能提供相应的服务

## Slide 8: Using System Call
socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)
  AF_INET : address family, ipv4
  SOCK_STREAM : connection type, for TCP(SOCK_DGRAM for UDP)
  Return type : int
bind(sockfd, (struct sockaddr*)& server_addr, sizeof(server_addr))
  sockfd : socket descriptor
  server_addr
  server_addr size

## Slide 10: UDP
User Datagram Protocol
Unreliable and more fast
no guarantee of transferring data bits or packets in an arranged manner

## Slide 11: UDP Flow (connectionless)

## Slide 12
socket
bind
Listen & accept
read
write
socket
connect
write
read

## Slide 13: TCP demo
np/tcp/echo_once/server.c
gcc –o server server.c
./server.c 5566
np/tcp/echo_once/client.c
gcc –o client client.c
./client.c localhost 5566

## Slide 14: UDP demo
np/udp/echo/server.c
gcc –o server server.c
./server
np/udp/echo/client.c
gcc –o client client.c
./client

## Slide 15: UDP File Transfer: TFTP(1/6)
Issue requirement
Notes: 小型檔案傳輸協定
小型檔案傳輸協定非常簡單，通過少量記憶體就能輕鬆實現——這在當時是很重要的考慮因素。所以TFTP被用於啟動電腦，例如沒有大容量記憶體的路由器。現在它仍然被用於在一個網路上主機之間傳輸小檔案
小型檔案傳輸協定的一些詳細資料：
使用UDP（埠69）作為其傳輸協定（不像FTP使用TCP埠21）。
不能列出目錄內容。
無驗證或加密機制。
被用於在遠端伺服器上讀取或寫入檔案。
初始化主機A送一個讀請求（RRQ）或寫請求（WRQ）包給主機S，包含了檔名和傳輸模式。

## Slide 16: UDP File Transfer: TFTP(2/6)
ACK
Notes: S向A發一個ACK包應答，同時也通知了A其餘送往S包應該傳送的埠號。

## Slide 17: UDP File Transfer: TFTP(3/6)
Write data witch has a number

## Slide 18: UDP File Transfer: TFTP(4/6)
ACK data’s number

## Slide 19: UDP File Transfer: TFTP(5/6)
If there is any packet not received, then resend it.
Notes: 源主機向目的主機送編過號的封包，除了最後一個都應該包含一個全尺寸的資料塊。目的主機用編號的ACK包應答所有的封包。

## Slide 20: UDP File Transfer: TFTP(6/6)
Return ACK

## Slide 21: 輸入為以下形式
執行檔需有5個參數 (3+2)
依序為tcp或udp, 傳送端或接收端, port, host, 傳送檔案路徑
$ ./lab1_file_transfer tcp send <ip> <port> test_input.txt
$./lab1_file_transfer tcp recv <ip> <port>
$./lab1_file_transfer udp send <ip> <port> test_input.txt
$./lab1_file_transfer udp recv <ip> <port>

## Slide 22: 報告內容包含
傳送Log, 每5%記錄一筆，需要紀錄傳送進度和時間

## Slide 23: Lab1要求
程式碼需附上詳細的註解
1-to-1 UDP和TCP版本File Transfer的功能
程式可以傳送也可以接收資料(可從input控制是要傳送還是接收)
紀錄下傳送的LOG 每5% 記錄一筆
  例如
  5% 2019/03/17 12:00:20
  10% 2019/03/17 12:02:32

## Slide 24: Lab1作業繳交資訊
Moodle 上傳作業
報告請用PDF檔，code請用.c或.cpp檔，總共需要上傳兩個檔案(PDF + code)
將兩個檔案壓縮, 檔名用自己的學號加上編號命名
  P76071242_lab1.zip
DUE : 2019. 3. 26(二) 23:59
TA mail :liml@locust.csie.ncku.edu.tw